| Elektrotechnika 1 FEKT VUT BRNO | Jméno: | Kód: |
| --- | --- | --- |
|  | Jaroslav Martínek |  |
|  | Ročník: | Obor: | Skupina: | Prac. skupina: |
|  | 1 | - | 31 | - |
| Spolupracoval : | Měřeno dne : | Odevzdáno dne : |
| Jan Mareš | 11.12.2002 | 17.12.2002 |
| Příprava : | Opravy: | Učitel: | Hodnocení: |
| Název úlohy: | Číslo úlohy: |
| Stanovení parametrů reálného zdroje | 1 |

# Úkol:

- Změřte V-A charakteristiku zadaných zdrojů napětí. Naměřené závislosti vyneste do grafu. Na základě měření stanovte svorkové napětí na prázdno a vnitřní odpor zdrojů, nakreslete náhradní schéma zdrojů.

- Vypočtěte parametry ekvivalentních zdrojů, tj. proud nakrátko a vnitřní vodivost, nakreslete schéma.

Měřené schéma:

# Teoretický rozbor:

- Vlastnosti zdroje napětí

Zatěžovací proud Iz je dán velikostí zátěže, kterou zde představuje rezistor s odporem Rz. Při nezatíženém zdroji je Rz nekonečno a Iz=0, zdroj pracuje naprázdno. Naopak je-li Rz=0, hovoříme o stavu nakrátko a zatěžovací proud nabývá maximální hodnoty Iz=Ik. Vnitřní elektrický odpor Ri představuje základní parametr zdroje a je roven

Vlastnosti zdroje napětí v elektrickém obvodu jsou dány jeho zatěžovací charakteristikou. Zatěžovací char. Zdroje je závislost svorkového napětí Uz na zatěžovacím proudu Iz. Tato závislost je lineární (Ri je konstantní), protíná osu napětí v bodě napětí naprázdno Ui=Uo osu proudu v bodě proudu nakrátko Ik= Imax

Svorkové napětí Uz je

Uz = Ui - ΔU

Kde ΔU představuje úbytek napětí o který poklesne Ui při zatížení nenulovým proudem Iz

ΔU = Ri * Iz

Konstantou úměrnosti Ri je vnitřní odpor zdroje. Je zřejmé, že čím bude velikost Ri menší, tím méně bude Uz záviset na zatěžovacím odporu Iz. Jestliže je vnitřní odpor Ri=0, svorkové napětí je na velikosti Iz nezávislé, pak se jedná o ideální zdroj napětí.

- Vlastnosti zdroje proudu

-jeho parametry jsou proud Ii a vnitřní elektrická vodivost Gi. Proud zdroje Ii je proud nakrátko. Vnitřní elektrická vodivost Gi(konduktance) modeluje základní parametr zdroje a je dána

Vlastnosti zdroje proudu v elektrickém obvodu popisujeme jeho zatěžovací charakteristika. Tato závislost je lineární (Gi je konstantní) protína osu napětí v bodě napětí naprázdno Uz = Uo, osu proudu v bodě proudu nakrátko Ik=Ii

Iz = Ii - ΔI

# Naměřené a vypočtené hodnoty

## - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot :

| Uz | V | 12,34 | 9,92 | 7,51 | 5,1 | 2,71 | 0,216 | 0 |  | Ui1=12,34V | Ii1=76,6mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iz | mA | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 74 | 74,4 |  | Ri1=161Ω | Gi1=6,21mS |

| Uz | V | 12,34 | 9,93 | 7,63 | 5,26 | 2,91 | 0,513 | 0 |  | Ui2=12,34V | Ii2=26mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iz | MA | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25,7 |  | Ri2=470Ω | Gi2=2,13mΩ |

## - Příklad výpočtu :

Výpočet odporu RI1:

U0 – UZ – (UI = 0 => (UI = U0 – UZ  =>  IZRI1 = U0 – UZ  =>

=> RI1 = (U0 – UZ) / IZ = (12,34 – 7,51) / 0,03 = 161 Ω

Proud II1:

II1 = IK1 = U0 / RI1 = 12,34 / 161 = 76,6 mA

Vodivost GI1:

GI1 = 1 / RI1 = 1 / 161 = 6,21 mS

# Použité přístroje:

- Zdroj napětí

- Voltmetr Range RE330B

- Ampérmetrr

- Panel s rezistory

# Závěr:

Měřením jsme zjistili VACH dvou napěťových zdrojů. Měření proběhlo v pořádku a bez problémů.