| Elektrotechnika 1 FEKT VUT BRNO | Jméno: | Kód: |
| --- | --- | --- |
|  | Jaroslav Martínek |  |
|  | Ročník: | Obor: | Skupina: | Prac. skupina: |
|  | 1 | - | 31 | - |
| Spolupracoval : | Měřeno dne : | Odevzdáno dne : |
| Jan Mareš | 15.10.2002 | 29.10.2002 |
| Příprava : | Opravy: | Učitel: | Hodnocení: |
| Název úlohy: | Číslo úlohy: |
| Charakteristiky časově proměnných průběhů | 8 |

# Úkol:

- Pro zadané časové průběhy zjistěte jejich efektivní, maximální a střední hodnotu, stejnosměrnou a střídavou složku, frekvenci a periodu průběhu, úhlovou frekvenci.

Měřené schéma:

Zadané průběhy:

Sinus, obdélník, trojúhelník, pila

# Teoretický rozbor:

Periodicky proměnný proud i(t) nebo napětí u(t) jsou popsány periodickou funkcí, pro niž platí

i(t) = i(t + kT),  nebo u(t) = u( t+kT)

kde k je celé číslo a T je perioda funkce a platí pro ni

T= 1/f

kde f je kmitočet (frekvence).

Dalším parametrem je úhlový kmitočet (úhlová frekvence)

( = 2(f = 2(/T

Průměrnou hodnotu proměnného napětí nebo proudu v daném čase udává střední hodnota proudu nebo napětí, která se také označuje jako stejnosměrná složka periodického průběhu.

# Postup měření:

- Měřený obvod byl zapojen dle schématu – nejprve byl ke generátoru připojen osciloskop

- Na generátoru byl zvolen požadovaný průběh a pomocí osciloskopu byla odečtena perioda T, stejnosměrná složka USS a maximální hodnota UMAX

- Dále byl vypočten kmitočet f, úhlový kmitočet (, efektivní hodnota napětí U a střední hodnota napětí UO

- Poté byly zapojen místo osciloskopu voltmetry a změřena střední a efektivní hodnota napětí

- Tento postup byl zopakován pro všechny zadané orůběhy

- Všechny naměřené i vypočítané hodnoty byly zaneseny do tabulky

# Naměřené a vypočtené hodnoty

## Tabulka naměřených a vypočtených hodnot :

| tvar u(t) | T | USS | UMAX | f | ( | U | UO | Umer | UOmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (s | V | mV | kHz | rad/s | mV | V | mV | mV |
| harmonický | 2 | 0 | 100 | 500 | 3141593 | 70,7 | 63,7 | 72,1 | 63,6 |
| obdélníkový | 2 | 0 | 100 | 500 | 3141593 | 100,0 | 100 | 102,1 | 100,0 |
| trojúhelníkový | 2 | 0 | 100 | 500 | 3141593 | 57,7 | 50 | 56,8 | 49,9 |
| pilovitý | 2 | 0 | 100 | 500 | 3141593 | 57,7 | 50 | 56,7 | 49,8 |

## Příklad výpočtu :

Výpočet (:

( = 2(f = 2(*500000 = 3141593 rad/s

Výpočet U:

pro sinus: U = 0,7071 * UMAX = 0,7071* 100 = 70,7 mV

pro obdélník:

pro pilu a trojúhelník:

## Náčrty průběhů :

sinus						obdélník

trojúhelník					pila

# Použité přístroje:

- Generátor HP

- Osciloskop

- Voltmetr pro měření efektivní hodnoty

- Voltmetr pro měření střední hodnoty

# Závěr:

Měření proběhlo v pořádku a bez problémů. Mezi měřenými a vypočtenými hodnotami byly jisté rozdíly, způsobené chybami měření. Ty byly dány hlavně odečtem z osciloskopu, také chybami použitých voltmetrů a dále také (i když velmi nepatrně) přechodovými odpory kontaktů a nepřesnostmi výpočtů (zaokrouhlování atd.).

# Text boxes

Generátor

u(t)

o

Osciloskop

o

Voltmetr

o