| Elektrotechnika 1 FEKT VUT BRNO | Jméno: | Kód: |
| --- | --- | --- |
|  | Jaroslav Martínek |  |
|  | Ročník: | Obor: | Skupina: | Prac. skupina: |
|  | 1 | - | 31 | - |
| Spolupracoval : | Měřeno dne : | Odevzdáno dne : |
| Jan Mareš | 29.10.2002 | 15.11.2002 |
| Příprava : | Opravy: | Učitel: | Hodnocení: |
| Název úlohy: | Číslo úlohy: |
| Princip superpozice v lineárních a nelineárních obvodech | 10 |

# Úkol:

- Měřením i výpočtem ověřte platnost principu superpozice v lineárním obvodu podle obrázku.

- Ověřte, zda platí princip superpozice v zadaném nelineárním obvodu.

- Vyhodnoťte Uij = Uij – (U’ij + U’’ij).

Měřené schéma:

Hodnoty odporů:

R1 = 470R2 = 150, R3 = 330, Ri1 = 330, Ri2 = 100

# Teoretický rozbor:

U principu superpozice se lineárně sčítají účinky jednotlivých zdrojů působících v lineárním obvodu (proudy i napětí větví). Pak tedy pro zadaný obvod platí:

U10 = U’10 + U’’10

Stejný vztah platí i pro všechny ostatní obvodové veličiny (napětí a proudy). Zdroje, které právě neuvažujeme nahradíme jejich vnitřním odporem.

# Naměřené a vypočtené hodnoty

## - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot :

lineární obvod:

|  | Uz1=6V | Uz1=6V | Uz1=odpojen | ΔU10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uz2=3,2V | Uz2=odpojen | Uz2=3,2V |  |
|  | U10 | U20 | U12 | U´10 | U´20 | U´12 | U´´10 | U´´20 | U´´12 | ΔU10 | ΔU20 | ΔU12 |
|  | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
| měřeno | 2,998 | 2,085 | 0,912 | 2,36 | 0,364 | 1,995 | 0,638 | 1,72 | -1,082 | 0 | 0,0003 | 0,001 |
| vypočteno | 2,992 | 2,085 | 0,907 | 2,355 | 0,362 | 1,993 | 0,637 | 1,73 | -1,086 | 0 | 0,003 | 0,063 |
| ΔU [V] | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | - | - | - |
| δU [%] | 0,2 | 0 | 0,17 | 0,24 | 0,22 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,63 | - | - | - |

nelineární obvod:

| Uz1=6V | Uz1=6V | Uz1=odpojen | ΔU10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz2=3,2V | Uz2=odpojen | Uz2=3,2V |  |
| U10 | U20 | U12 | U´10 | U´20 | U´12 | U´´10 | U´´20 | U´´12 | ΔU10 | ΔU20 | ΔU12 |
| [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] |
| 2,764 | 2,158 | 0,606 | 1,914 | 0,676 | 0,676 | 0,637 | 1,72 | 1,081 | 0,231 | -0,239 | 1,012 |

## - Příklad výpočtu :

Výpočet (U10:

(U10 = U10 – (U’10 + U’’10) = 2,998 – (2,36 + 0,638) = 0V

Odchylka δU:

δU = (U / x * 100 = 0,006 / 2,998 * 100 = 0,2%

# Použité přístroje:

- Zdroj napětí Hama 46504

- Voltmetr Range RE330B

- Panel s rezistorem

# Závěr:

Měření proběhlo v pořádku a bez problémů. Z údajů získaných pomocí programu lze vyčíst, že hodnoty (Uij se pohybují v okolí nuly; u vypočítaných hodnot je to přesně nula, což je správně pro teoretický lineární obvod. Naproti tomu u nelineárního obvodu se výsledky od nuly dosti liší, což je dáno neplatností přímé úměry napětí a proudu. Nelze proto použít princip superpozice.