|  | Předmět | BEVA |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 2 | Studijní skupina | B2EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 26.2.2003 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne | 4.3.2003 |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 5 | Měření na vlnovodné lince |

# Úkol:

a) seznámit se s konstrukcí a použitím vlnovodné měřicí linky

b) ověřit kmitočtovou závislost délky vlny ve vlnovodu

c) změřit činitele odrazu daných zátěží

2. Teoretický úvod:

Ve vlnovodu se vlna šíří fázovou rychlostí vf, která závisí na tvaru, příčných rozměrech a dielektriku ve vlnovodu, na struktuře vybuzeného pole (vidu) a na kmitočtech. Při šíření dominantního vidu TE10 obdélníkovým vlnovodem je fázová rychlost vlny

kde a je větší z příčných rozměrů vlnovodu a (0 = c / f. Délka vlny ve vlnovodu je pak rovna (g = vf / f. Stavu, kdy (0 = 2a, odpovídá kritický kmitočet vlnovodu fkrit, kdy vf ( (. Při f ( fkrit se vlna vlnovodem nešíří.

Není-li vlnovod zakončen přizpůsobenou zátěží, vznikne ve vlnovodu stojaté vlnění. Vzdálenost sousedních minim nebo maxim pole je (g / 2 = vf / (2 f). Poměr stojatých vln ( je poměrem amplitud složek pole v maximu (kmitně) a minimu (uzlu) stojatého vlnění

a jeho velikost umožní posoudit míru přizpůsobení zátěže a vlnovodu. Činitel odrazu v místě zátěže (z = ((z(.exp(j(z)  je možno vypočítat pomocí vztahů

kde xm je vzdálenost uzlu od místa připojení zátěže.

Při zakončení vlnovodu zkratem je hodnota činitele odrazu na konci vlnovodu rovna (z = -1 a první uzel je ve vzdálenosti (g / 2 od zkratu. Intenzita pole E v uzlu je nulová a poměr stojatých vln ( ( (.

měřící schéma:

## 3.2. Příprava:

# 3. Naměřené a vypočtené hodnoty

## 3.1. Polohy uzlů a kmiten:

uzly				  kmitny

x01 = 35,0mm				x11 = 26,0mm

x02 = 56,5mm				x12 = 48,0mm

x03 = 78,0mm				x13 = 70,0mm

x0 = x03 = 78mm

vzdálenost mezi uzly:  x03 – x02 = 78,0 – 56,5 = 21,5 = λ/2

délka vlny: 		 λg = 43 mm

## 3.2. Činitel stojatých vln a odrazu:

pro trychtýřovou anténu:

atenuátor = 4,63 -> 10,4dB

atenuátor = 5,62 -> 15,5dB

xm = x0 – x0T = 78 – 63,1 = 14,9mm

ČSV: σdB = 15,5 – 10,4 = 5,1dB => 	σ = 10σdB/20 = 100,255 = 1,8

ρz = σ – 1 / σ + 1 = 0,8 / 2,8 = 0,286

φz = π + 4πxm/λg = π + 4·π·14,9/43 = 7,496rad = 429°29’ => 69°29’

pro otevřené ústí:

atenuátor = 4,73 -> 10,6dB

atenuátor = 5,55 -> 15,2dB

xm = x0 – x0T = 78 – 72,61 = 5,39mm

ČSV: σdB = 15,2 – 10,6 = 4,6	dB => 	σ = 10σdB/20 = 100,23 = 1,7

ρz = σ – 1 / σ + 1 = 0,7 / 2,7 = 0,259

φz = π + 4πxm/λg = π + 4·π·5,39/43 = 4,895rad = 280°27’

## 3.2. Korekční křivka:

výpočet vf napětí na vsupu detektoru:

tabulka 1: Měření korekční křivky detektoru

| xm[mm] | 22 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udet [mV] | 0 | 14,1 | 38,2 | 61,8 | 84,4 | 101 | 118 | 119 | 101 | 55,7 | 15 | 0 |
| Uvf [V] | 0 | 0,22 | 0,49 | 0,72 | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,55 | 0,29 | 0 |

## 3.3. Grafy :

# 4. Použité přístroje:

- vlnovodné  měřící vedení R100 (a = 22,4mm; b = 9,7mm)

- mikrovlnný generátor HP 8350B (10Mhz – 26,5Ghz)

- atenuátor (plynulý zeslabovač) Tesla QFV 222 11 (2 – 30dB)

- nf. milivoltmetr Tesla BM 579

- zátěže (úseky vlnovodu, trychtýřové antény, zkrat)

# 5. Závěr:

V první části měření jsme posuvem sondy změřili polohy uzlů a kmiten, z těchto naměřených hodnot jsme vypočetli délku vlny a to λg = 43 mm. Tato hodnota se od vypočítané hodnoty λgv = 44,5 mm liší velmi málo, měření tedy lze považovat za přesné.

Dále jsme proměřili a vypočítali hodnotu činitele stojatých vln σ pro trychýřovou anténu a otevřené ústí vlnovodu. Překvapením je, že tato hodnota vyšla vyšší u trychtýřové antény, kde jsem čekal přeci jen lepší přizpůsobení než u otevřeného ústí.

V poslední části jsme proměřili průběh výstupního napětí detektoru mezi dvěma uzly při zkratované lince, naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce a vyneseny do grafu. Zde je vidět, že „vratný“ průběh nekopíruje zcela přesně původní křivku, toto lze přisoudit nepřesnostem měření, případně nastavení a odečítání údajů.