|  | Předmět | BEVA |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 2 | Studijní skupina | B2EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 4.3.2004 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne | 18.3.2004 |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 4 | Impedance lineárních antén |

# Úkol:

a) ověřit závislost složek vstupní impedance antény na kmitočtu a rozměrech antény

b) seznámit se s měřením vstupní imedance nesymetrických antén

c) ověřit vhodnost používaných vzorců pro technické výpočty

2. Teoretický úvod:

Anténa je z hlediska vnějších obvodů dvojpólem se vstupní impedancí, kterou můžeme zjistit měřením. U bezeztrátové antény ve volném prostoru by se její hodnota shodovala s impedancí záření ZΣvst, kterou můžeme pro jednoduché antény vypočítat.

Pro složky impedance záření ZΣvst = RΣvst + jXΣvst symetrického dipólu s délkou ramene l a průměrem anténního vodiče 2a platí vztahy:

kde k = 2/λ je vlnové číslo a Z0 je vlnový odpor dipólu

Obě složky impedance záření tedy závisí na poměru rozměrů antény (l, a) k vlnové délce a tím i na kmitočtu.

Uvedené vztahy umožňují (v mezích jejich platnosti) sledovat změny složek impedance záření symetrického dipólu při změnách kmitočtu a rozměrů anténních vodičů. Reálná složka RΣvst (odpor záření) s kmitočtem roste, imaginární složka XΣvst (reaktance záření) má na nízkých kmitočtech kapacitní charakter a její velikost s kmitočtem klesá až k nule při rezonanci, pak má induktivní charakter a její velikost roste. První (čtvrtvlnná, sériová) rezonance nastává na kmitočtu poněkud nižším než odpovídá podmínce l = λ/4 (viz člen „+42” ve vztahu výše), další rezonance pak v blízkosti jeho násobků. Na tloušťce vodiče 2a závisí výrazně velikost reaktance (vlivem změn hodnoty Z0), reálná složka se u krátkých antén (l /λ malé) téměř nemění.

Nesymetrická anténa nad rozlehlou vodivou rovinou má impedanci záření poloviční ve srovnání se symetrickou anténou téhož tvaru a rozměrů.

Ovlivnění antény jejím okolím je příčinou rozdílu velikostí složek impedance záření ZΣvst a vstupní impedance Zvst. Vstupní odpor Rvst je pak o odpor ztrát Rz větší než odpor záření antény RΣvst, vstupní reaktance Xvst se obvykle téměř neliší od reaktance záření XΣvst. Náhradní obvod antény je ještě doplněn o impedanci izolátoru ZP (průchodka, patní izolátor), který upevňuje anténu.

Náhradní obvod antény s průchodkou

Příliš velká hodnota vstupní reaktance Xvst ztěžuje přizpůsobení antény a je příčinou výrazných ztrát v přizpůsobovacích obvodech. Žádoucího zmenšení vstupní reaktance se dosáhne použitím "tlustších" vodičů (l/a); příliš robustní konstrukce lze nahradit soustavou více paralelních vodičů rovnoběžných nebo vějířového tvaru. Ty se při výpočtech často nahrazují válcovým vodičem s poloměrem aekv. Pro dva rovnoběžné vodiče o průměru 2a ve vzdálenosti d je ekvivalentní poloměr aekv roven:

# 3. Vypracování

3.1. Tabulky

Zp… impedance průchodky

- dvouvodičová anténa

- 4mm anténa

- 18mm anténa

- 4mm anténa s rozšířenou zemnící plochou

- dvouvodičová anténa

- 4mm anténa

- 18mm anténa

- 4mm anténa s rozšířenou zemnící plochou

# 4. Použité přístroje:

- Měřič impedance a přenosu Tesla BM 650

- tyčové antény (délka 1 m, průměr 4 mm a 18 mm)

- zemnící plocha (hliníková deska 0,8 x 0,8 m) s patním izolátorem

# 5. Závěr:

Nejprve jsme změřili frekvenční závislost složek vstupní impedance daných tyčových antén, tyto hodnoty byly zaneseny do grafů a v nich porovnány s hodnotami vypočtenými. Je vidět, že naměřené průběhy v podstatě kopírují průběhy vypočtené. Dále jsme nalezli frekvence čtvrtvlnných rezonancí daných antén, a to pro dvouvodičovou a 18mm 71MHz, pro 4mm 73MHz a pro anténu s rozšířenou zemnící plochou 68MHz, přičemž vypočtená rezonanční frekvence činila 75 MHz, tedy byla v souladu s teoretickými předpoklady vyšší. Také jsme ověřili vliv zemní plochy na velikost vstupní impedance, z tabulek a průběhu je vidět, že na nízkých frekvencích (~50Hz) se rozšíření zemnící plochy vůbec neprojevilo.