|  | Předmět | BRMK |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval | Crha, Laška | Měřeno dne | 09.03.2005 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 1 | Měření obvodu PLL v MS Siemens S4 |

# Zadání:

- Seznamte se s digitálního osciloskopu Agilent Infiniium a mobilní stanice SIEMENS S4 v systému GSM. Prostudujte funkci obvodu smyčky fázového závěsu v IO TBB200 řízeného po sběrnici I2C.

- Pomocí paměťového digitálního osciloskopu změřte časové průběhy signálů SDA a SCL na sběrnici I2C, a to po zapnutí mobilního telefonu v idle módu.

- Naměřené průběhy vyhodnoťte a určete výstupní frekvenci syntezátoru v tomto režimu.

- Dosažené výsledky a získané poznatky sestavte do přehledné zprávy o měření.

# Vypracování:

Signály na sběrnici při komunikaci s integrovaným obvodem TBB220 pracujícím v jednoduchém režimu:

Trojice burstů

Detail 1.burstu

# Příklad výpočtu:

# Výpočet dekadických hodnot čítačů N a R:

- Výpočet výstupní frekvence syntezátoru:

# Použité přístroje a pomůcky:

- Digitální paměťový osciloskop Agilent Infiniium 54810A

- Mobilní telefon (mobilní stanice) S4 firmy SIEMENS s vyvedenými signály sběrnice I2C

- Přípravek k nabíjení mobilního telefonu S4

- Návod k obsluze mobilního telefonu S4 power firmy SIEMENS

- Stručný návod k osciloskopu Agilent Infiniium 54810A

# Závěr:

V této úloze jsme pomocí digitálního paměťového osciloskopu pozorovali časové průběhy signálů SDA (serial data) a SCL (serial clock) na sběrnici I2C mobilního telefonu Siemens S4 v idle módu. Zaznamenali jsme jak časový průběh celé trojice burstů, tak i bitové průběhy jednotlivých burstů. Pro ilustraci jsme přiložili časový průběh prvního burstu. Bitové průběhy jednotlivých burstů jsou rozepsány v přiložené tabulce. Podle zjištěných binárních čísel v čítačích N = 45 a R = 26 jsme určili výstupní frekvenci syntezátoru  f FI =22,5 MHz. Při opakovaném měření jsme došli k naprosto stejným výsledkům, čímž jsme ověřili správnost měření.