|  | Předmět | BRMK |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval | Crha, Laška | Měřeno dne | 16.03.2005 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 2 | Měření dílčích obvodů mobilní stanice – VCO a SAW |

# Zadání:

- Seznamte se s obsluhou spektrálního analyzátoru R3132 společnosti ADVANTEST a přípravkem s mobilním telefonem SIEMENS S4.

- Změřte proudový odběr napětím řízeného oscilátoru VCO.

- Pomocí spektrálního analyzátoru a multimetru změřte závislost frekvence výstupního signálu oscilátoru na řídícím napětí f = F1(UC) a závislost výkonu výstupního signálu oscilátoru na řídícím napětí P = F2(UC).

- Pomocí spektrálního analyzátoru změřte fázový šum oscilátoru VCO pro offsetové frekvence fOFFSET  v intervalu  10  kHz až 1 MHz, při UC  = 1V.

- Pomocí spektrálního analyzátoru proměřte frekvenční charakteristiku A = F3(f) filtru s povrchovou akustickou vlnou a zjistěte, zda je filtr reciproký.

- Z charakteristiky naměřené v bodě 5 určete střední kmitočet fc, šířku pásma B3dB pro pokles o 3dB, šířku pásma B30dB pro pokles o 30dB a vložný útlum v propustném pásmu Lins.

- Z hodnot naměřených v bodě 3 vypočítejte strmost VCO. Naměřené údaje zpracujte graficky a posuďte, zda je závislost f = F1(UC) lineární. Výsledky sestavte do přehledné zprávy o měření.

# Tabulky:

# Grafy:

Frekvenční charakteristika filtru SAW ze spektrálního analyzátoru

# Výpočet:

# Strmost VCO:

S = f / Uc = (906,35 – 870,23) / (3 - 0) = 36,12 / 3 = 12,04 MHz/V

# Použité přístroje a pomůcky:

- Přípravek s napětím řízeným oscilátorem (VCO) použitým v mobilním telefonu SIEMENS S4.

- Spektrální analyzátor R 3132, ADVANTEST.

- Návody k obsluze spektrálního analyzátoru R 3132, ADVANTEST.

- Multimetr GOLDSTAR DM311, 2 ks.

- Stejnosměrný zdroj napětí ARITMA.

- Propojovací kabely banánek – banánek, 6 ks.

- Koaxiální kabel BNC – BNC, 2 ks.

# Závěr:

- Změřili jsme proudový odběr napětím řízeného oscilátoru VCO. Velikost odebíraného proudu činila 9,74 mA. Zjistili jsme, že se změnou řídícího napětí se proudový odběr neměnil.

- Změřili jsme závislost frekvence a výkonu výstupního signálu VCO na řídícím napětí. Ze závislosti f = F(Uc) jsme vypočítali strmost VCO, hodnota činila 12,04 MHz/V. Dále jsme určili, že závislost f = F(Uc) je lineární. Závislost P = f(Uc) má klesající tendenci, tato charakteristika je po částech lineární.

- Pro offsetové frekvence v intervalu 10 kHz až 1 MHz jsme změřili fázový šum oscilátoru VCO. Z grafu vidíme, že úroveň fázového šumu klesá s rostoucí frekvencí.

- Proměřili jsme frekvenční charakteristiku filtru s povrchovou akustickou vlnou. Při porovnání námi naměřené charakteristiky s charakteristikou zobrazenou spektrálním analyzátorem vidíme, že se nám podařilo zachytit všechny důležité části průběhu. Na spektrálním analyzátoru jsme pomocí markeru odečetli požadované parametry:

  - střední frekvence filtru fc = 948 MHz

  - šířka pásma B3dB = 40 MHz

  - šířka pásma B30dB = 75 MHz

  - vložný útlum Lins = 2,85 dB

Filtr je reciproký.