|  | Předmět | BRMK |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval | Crha, Laška | Měřeno dne | 23.3.2005 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 3 | Radiokomunikační přijímač |

# Úkol:

- Seznamte se s obsluhou radikomunikačního přijímače AR 300 a spektrálního analyzátoru R4131, ADVANTEST.

- Pomocí radikomunikačního přijímače ověřte, zda je využíván radiotelefonní systém NMT 450.

- Pomoci spektrálního analyzátoru změřte úroveň signálu základnové stanice BTS systému GSM, umístěné v laboratoři PA-729, pro oba její sektory.

- Pomocí mobilních telefonů Sony Ericsson T300 si vyzkoušejte přenos MMS zpráv.

- Získané poznatky a dosažené výsledky sestavte do přehledné zprávy o měření.

# Vypracování:

- Počet zjištěných hovorů v síti NMT:

2 hovory

- Úrovně signálů v pásmu 0 – 1GHz:

FM rozhlas (87,5 – 100MHz): -80dBm

ERMES (169MHz): 	nenalezeno

NMT (450MHz): 	-75dBm

GSM (900MHz):	-58dBm … f = 940,6MHz (28. kanál)

-57dBm … f = 946,4MHz (57. kanál)

# Závěr:

V této úloze jsme pomocí radiokomunikačního přijímače a spektrálního analyzátoru proměřili vybrané části rádiového spektra. V první části jsme zkoumali, zdali je aktivní radiotelefonní systém NMT 450. V průběhu zkušební doby cca 20 minut jsme zachytili dva telefonní hovory, z čehož lze usoudit, že tento systém stále je, byť sporadicky, využíván. Dále jsme pomocí spektrálního analyzátoru změřili výkonové úrovně vybraných komunikačních systémů v pásmu 0 – 1GHz, u prvního v řadě - FM rozhlasu - byla na jedné rozhlasové stanici (Kiss Hády – 88,3MHz) změřena úroveň –80dBm. Pagingový systém Ermes se bohužel nepodařilo nalézt, resp. jeho signál se ‘utápěl’ v šumu, takže jakékoliv měření úrovně za těchto podmínek nebylo možné, úroveň signálu u systému NMT  450 činila –75dBm. Pro systém GSM bylo provedeno měření pro oba sektory vyskytující se v laboratoři – v případě sektoru blíže u dveří (kanál 28) byla naměřena úroveň –58dBm, v případě druhého sektoru blíže k oknům (kanál 57) byla naměřena úroveň –57dBm. V závěru úlohy jsme vyzkoušeli přenos MMS zpráv, který probíhal bez problémů.