|  | Předmět | BRMK |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval | Crha, Laška | Měřeno dne | 2.3.2005 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 4 | Základní parametry sítě GSM |

# Úkol:

- Seznamte se s obsluhou mobilní stanice MS typu GH688 firmy ERICSSON pro systém GSM a programem TEMS GSM 900 firmy ERICSSON, který je nainstalován v notebooku IBM. Všechna potřebná čísla jsou uvedena v příloze Důležité údaje a čísla.

- Navažte spojení MS se systémem GSM (dedicated mode) a proveďte řízený handover na vzdálenou základnovou stanici. Po provedení handoveru zjistěte, jak se změnil výkon MS, kvalita spojení a velikost přijímaného signálu od servisní BTS.

- Jako servisní BTS nastavte buňku s názvem VUT_TEST/1 a mobilní stanici uveďte opět do dedicated módu. Proveďte postupně řízený handover z jednoho sektoru této BTS do druhého a zpět. Podle časového průběhu výkonu MS ověřte nastavení parametru sítě GSM Use_derived_ho_power.

- Proveďte sestavení hovoru postupně v buňkách VUT_TEST/1 a VUT_TEST/2. Pozorujte průběh regulace výkonu MS po sestavení hovoru a ověřte rozdílné nastavení parametru Rapid_pwr_down v obou buňkách.

- Zjistěte, který sektor BTS VUT_TEST je v idle módu zvýhodněn pomocí parametru cell reselect offset. Obdobným způsobem jako v bodě 3. proveďte řízený handover mezi sektory BTS VUT_TEST, avšak nyní v idle módu MS.

- Získané poznatky a dosažené výsledky sestavte do přehledné zprávy o měření.

# Vypracování:

Základní obrazovka programu TEMS:

GSM buňky zachycené v okolí pracoviště:

# Handover na vzdálenou základnovou stanici:

Vliv parametru use_derived_ho_power při handoveru:

Vliv parametru rapid_pwr_down při handoveru:

Parametr cell_reselect_offset:

# Závěr:

V této úloze jsme pozorovali vliv vybraných parametrů reálné sítě GSM T-Mobile. V prvním bodě jsme provedli řízený handover na vzdálenou základnovou stanici (tj. stanici s nízkou úrovní signálu). V přiloženém grafickém výstupu z monitorovacího programu TEMS je vidět nárůst vysílaného výkonu mobilního telefonu pro zajištění kvalitního spojení. Dále jsme pozorovali vliv parametru use derived handover power při provedení handoveru mezi buňkami 3391 (VUT_TEST/1) a 3392 (VUT_TEST/2). Je vidět, že výkon mobilního telefonu se po přesměrování na buňku 3392 nezměnil (parametr nastaven na 1), zatímco po přesměrování na buňku 3391 se nastavil na maximum a poté klesl na původní hodnotu (parametr nastaven na 0). Následně jsme pozorovali vliv parametru rapid power down na regulaci výkonu mobilního telefonu. Tento se po handoveru na buňku 3391 krokově (po 2 dB) snižoval z maxima na hodnotu nezbytnou pro funkci komunikace (parametr nastaven na 0), po handoveru na buňku 3392 došlo k jeho skokovému (jednorázovému) snížení z maxima na nezbytnou hodnotu (parametr nastaven na 1). Poslední pozorovaným parametrem sítě byl cell reselect offset.  Z výpisu zachycených BTS je vidět, že jediná buňka VUT_TEST/1 (3391) má nastaven parametr C2 a to na 80, přičemž její parametr C1 je 60, tato buňka je tedy oproti ostatním zvýhodněna o 20dB.