| BVMT FEKT VUT BRNO | Jméno: | Kód: |
| --- | --- | --- |
|  | Jaroslav Martínek |  |
|  | Ročník: | Obor: | Skupina: | Prac. skupina: |
|  | 3 | EST | 21 | - |
| Spolupracoval : | Měřeno dne : | Odevzdáno dne : |
| Jan Crha | 4.10.2004 | 11.10.2004 |
| Příprava : | Opravy: | Učitel: | Hodnocení: |
| Název úlohy: | Číslo úlohy: |
| Kmitočtový syntezátor | 1 |

# Zadání:

- Seznamte se s pracovištěm, blokovým schématem kmitočtového syntezátoru a blokovým schématem přípravku, cca 15 minut.

- S využitím bloků přípravku navrhněte a sestavte kmitočtový syntezátor s nepřímou koherentní syntézou s pevným předděličem:

  - pro kmitočtový rozsah 70 až 105 MHz s kmitočtovým krokem 1 MHz,

  - pro kmitočtový rozsah 105 až 200 MHz s kmitočtovým krokem 100 kHz, cca 15 minut.

- Navržený syntezátor sestavte a ověřte jeho činnost. Na osciloskopu si zobrazte průběhy chybového signálu na výstupu kmitočtově fázového komparátoru, cca 15 minut.

- Na třech Vámi zvolených kmitočtech určete stabilitu a přesnost výstupního kmitočtu v časovém intervalu 1 minuta, cca 15 minut.

- Změřte charakteristiky obou napětím řízených oscilátorů VCO, tj. závislosti jejich výstupního kmitočtu VCO f na řídicím napětí Ř U , cca 20 minut. Naměřené závislosti znázorněte graficky.

# Tabulky:

- tab 1 - návrh kmitočtového syntezátoru

| fQ=10 MHz | fvco = 70 – 105 MHz Δfvco = 1 MHz | fvco = 105 – 200 MHz Δfvco = 100 kHz |
| --- | --- | --- |
| P | 10 | 10 |
| R | 100 | 1000 |
| Ndolní | 70 | 1050 |
| Nhorní | 105 | 2000 |
| fm | 10000 | 1000 |

- tab 2 - kmitočtová stablita a přesnost výstupního kmitočtu

| Δt = 1 min | Stabilita | Přesnost |
| --- | --- | --- |
| f0 [MHz] | fVCOMAX [MHz] | fVCOMIN [MHz] | Δfmax [Hz] | ΔfP [Hz] | ΔfMAX/f0 | ΔfP/f0 |
| 70 | 70,000270 | 70,000265 | 5 | 70000267 | 7,14E-8 | 1,0000038 |
| 85 | 85,000326 | 85,000316 | 10 | 85000321 | 1,18E-7 | 1,0000038 |
| 105 | 105,000396 | 105,000386 | 10 | 105000391 | 9,52E-8 | 1,0000037 |

- tab 3 - charakteristiky oscilátorů VCO

| fVCO [MHz] | UŘ [V] |  | fVCO [MHz] | UŘ [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 3,71 |  | 105 | 1,16 |
| 75 | 5,03 |  | 110 | 2,14 |
| 80 | 6,35 |  | 115 | 2,67 |
| 85 | 7,82 |  | 120 | 3,25 |
| 90 | 9,44 |  | 125 | 3,89 |
| 95 | 11,26 |  | 130 | 4,57 |
| 100 | 13,54 |  | 135 | 5,28 |
| 105 | 17,51 |  | 140 | 6,02 |
|  |  |  | 145 | 6,77 |
|  |  |  | 150 | 7,54 |
|  |  |  | 155 | 8,32 |
|  |  |  | 160 | 9,13 |
|  |  |  | 165 | 9,96 |
|  |  |  | 170 | 10,82 |
|  |  |  | 175 | 11,74 |
|  |  |  | 180 | 12,75 |
|  |  |  | 185 | 13,85 |
|  |  |  | 190 | 15,12 |
|  |  |  | 195 | 16,67 |
|  |  |  | 200 | 18,74 |

Grafy:

Průběh napětí na výstupu kmitočtově fázového komparátoru

# Závěr:

V tomto měření jsme zkoumali funkci kmitočtového syntezátoru pro oscilátory pracující na kmitočtech 70-105 MHz a 105-200 MHz. Nejprve bylo potřeba vypočítat hodnoty koeficientů N,P,R, jejich vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce. Dále jsme na osciloskopu zobrazili průběh chybového napětí na výstupu kmitočtově fázového komparátoru, tento je zakreslen v posledním grafu. Poté jsme proměřili stabilitu a přesnost výstupního kmitočtu oscilátorů. Vybrány byly kmitočty 70, 85 a 105 MHz a jak lze vidět z tabulky 2, odchylka se pohybovala v řádu stovek Hz a měnila se velmi málo, z čehož lze usuzovat, že oscilátor je stabilní a poměrně přesný. V závěrečné části měření jsme změřili charakteristiky obou VCO, naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3 a vyneseny v grafech, kde lze vidět, že oba oscilátory mají charakteristiky velmi podobné a že tyto charakteristiky mají logaritmický průběh.