|  | Předmět | BVMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 11.10.2003 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne | 18.10.2003 |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 2 | VF výkonový zesilovač a modulátor AM |

# Zadání:

- Prohlédněte si zapojení celého pracoviště (Obrázek 3.4) a seznamte se s podrobným schématem zapojení přípravku uvedeném na Obrázek 3.5.

- Zkontrolujte nastavení všech měřících přístrojů a vylaďte vysokofrekvenční výkonový zesilovač do rezonance.

- Změřte zatěžovací charakteristiky zesilovače pracujícího ve třídě C, tj. závislost Uz1=f1 (Rz), Uc1 = f2 (Rz) a Ic0 = f3(RZ ).

- Naměřené závislosti vyneste graficky do jednoho obrázku a vyznačte v něm oblasti podkritického, kritického a nadkritického stavu.

- Z naměřených hodnot vypočtěte závislosti PZ1=f4(RZ), PC0=f5(RZ) a η=f6(RZ), znázorněte je graficky do jednoho obrázku a vyznačte v něm oblasti podkritického, kritického a nadkritického stavu. Určete Rz , při kterém je Pz1 a η maximální.

- Podle obrazovky osciloskopu nakreslete průběh impulsu kolektorového proudu při podkritickém a nadkritickém stavu.

- Změřte statické a dynamické modulační charakteristiky modulátoru AM s bázovou modulací.

- Změřené závislosti znázorněte graficky.

# Tabulky:

Tabulka 1: Zatěžovací charakteristiky zesilovače

| RZ [Ω] | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ1 [V] | 19 | 18 | 16,5 | 14,5 | 12,5 | 10 | 8 | 5 | 2,4 |
| UC1 [V] | 9,4 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 4,2 | 3 | 1,5 |
| IC0 [mA] | 102,8 | 105,8 | 108,3 | 109,4 | 111,9 | 114,9 | 117,5 | 118,9 | 125,3 |
| PZ1 [W] | 0,80 | 0,81 | 0,78 | 0,70 | 0,63 | 0,50 | 0,43 | 0,25 | 0,12 |
| PC0 [W] | 1,54 | 1,59 | 1,62 | 1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,78 | 1,88 |
| η [%] | 52 | 51 | 48 | 43 | 37 | 29 | 24 | 14 | 6 |

Tabulka 2: Statické modulační charakteristiky

| UB [V] | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UG=0,7V | UC1 [V] | 2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 8,2 | 8,9 |
| UG=0,4V | UC1 [V] | 0 | 0 | 0,4 | 0,88 | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 4,3 |

Tabulka 3: Dynamické modulační charakteristiky

| UΩ [V] | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UB = 0V | B [mm] | 28 | 35 | 43 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | A [mm] | 28 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
|  | m [%] | 0 | 27,27 | 48,28 | 66,67 | 84,62 | 90,48 | 93,55 | 96,72 |
| UB = 0,4V | B [mm] | 38 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 43 | 43 |
|  | A [mm] | 38 | 55 | 38 | 30 | 25 | 15 | 12 | 10 |
|  | m [%] | 0 | 4,35 | 22,45 | 33,33 | 41,18 | 48,28 | 56,36 | 62,26 |

## Grafy:

# Závěr:

V první fázi měření jsme zesilovač naladili do rezonance, čemuž odpovídala frekvence 240kHz. Poté jsme změřili zatěžovací charakteristiky a z nich vypočítali závislosti PZ1=f4(RZ), PC0=f5(RZ) a η=f6(RZ), jejich průběhy jsou zaznamenány v přiložených grafech. Odpor RZ, při kterém byl PZ1 a η maximální, byl určen jako největší měřený, tj. 450aké byly zakresleny průběhy impulsu kolektorového proudu, kde lze vidět typické zkreslení pro nadkritický režim (pro RZ = 450), pouze nepatrné zkreslení v režimu kritickém (pro RZ = 350) a průběh bez zkreslení v podkritickém režimu (pro RZ = 50). V poslední části byly změřeny statické a dynamické modulační charakteristiky modulátoru, jejich průběhy jsou také zaznamenány v grafech.