|  | Předmět | BVMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3. | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 18.10.2004 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 3 | VF zesilovač a vázané rezonanční obvody |

Zadání:

- Prohlédněte si uspořádání pracoviště (Obrázek 3.6) a seznamte se s obsluhou POLYSKOPU (návod k obsluze v kapitole 4.1), cca 35 minut.

- Pomocí zásuvné jednotky LIN/LOG DEFLECTION AMPLIFIER WITH METER změřte kmitočtovou charakteristiku anténního předzesilovače pro 24.kanál, cca 30 minut.

- Změřenou závislost vyneste graficky s lineární i logaritmickou stupnicí modulu přenosu a odečtěte šířku pásma zesilovače pro pokles o 3 dB.

- Pomocí POLYSKPOPU nalaďte vázané rezonanční obvody s induktivní vazbou (Obrázek 3.7), cca 15 minut.

- Změnou činitele vazby k (oddálení cívek), zobrazte rezonanční křivky vázaných obvodů pro různé druhy vazeb, cca 10 minut.

- Rezonanční křivky vázaných obvodů nakreslete.

Tabulky:

Tabulka 1:

| Kmitočtové charakteristiky anténního předzesilovače Uvst = 4mV, UvstdB = -40dB |
| --- |
| f [MHz] | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
| Uvýst [mV] | 3 | 3,5 | 5 | 10 | 20 | 44 | 47 | 46 | 25 | 8 | 3 | 2 |
| A [-] | 0,75 | 0,875 | 1,25 | 2,50 | 5,00 | 11,00 | 11,75 | 11,50 | 6,25 | 2,00 | 0,75 | 0,50 |
| AdBvyp [dB] | -2,50 | -1,16 | 1,94 | 7,96 | 13,98 | 20,83 | 21,40 | 21,21 | 15,92 | 6,02 | -2,50 | -6,02 |

Grafy:

Závěr:

V první části měření jsme se seznámili s funkcí polyskopu. Poté jsme změřili kmitočtovou charakteristiku anténního předzesilovače pro 24. kanál, ovšem pouze lineárně, kvůli nefunkčnosti logaritmické části jednotky LIN/LOG. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce a vyneseny do grafu, přičemž šířka pásma pro pokles 3 dB byla odečtena B = 35 MHz. Poté jsme pomocí polyskopu naladili vázané rezonanční obvody do rezonance a oddálením cívek aplikovali různé druhy vazeb, typické křivky jsme zakreslili.

Rezonanční křivky pro různé typy vazeb