|  | Předmět | BVMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3. | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 25.10.2004 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 4 | Měření směšovacích produktů |

Zadání:

- Seznamte se s obsluhou spektrálního analyzátoru R4131C firmy ADVANTEST (návod k obsluze v kapitole 4.2).

- Zkontrolujte zapojení pracoviště (Obrázek 3.8), nastavení všech přístrojů na požadované rozsahy a prohlédněte si schéma zapojení přípravku (Obrázek 3.9).

- Vypočtěte kmitočty směšovacích produktů 1., 2. a 3.řádu.

- Změřte spektrum výstupního signálu samokmitajícího směšovače tj. přesný kmitočet a velikost spektrálních čar směšovacích produktů do 3. řádu, pro tři různé hodnoty emitorového proudu.

- Prohlédněte si, jak se změní spektrum výstupního signálu při:

- změně pracovního bodu směšovače (maximální směšovací strmost)

- zatlumení výstupního obvodu

- změně kmitočtu vstupního signálu.

- Nakreslete spektrum výstupního signálu pro všechny tři hodnoty emitorového proudu (ve stejném měřítku).

Tabulky:

Tabulka 1:

| Řád produktu | fvypoč[MHz] | IE =1,14mA | IE =0,5mA | IE =2,5mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fvýst[MHz] | Uvýst[mV] | fvýst[MHz] | Uvýst[mV] | fvýst[MHz] | Uvýst[mV] |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5,5 | 5,47 | 1,10 | 5,54 | 0,79 | 5,47 | 0,94 |
| 2 | 6,5 | 6,45 | 7,34 | 6,43 | 4,34 | 6,41 | 4,33 |
| 2 | 11 | 10,93 | 0,15 | 10,90 | 0,11 | 10,91 | 0,06 |
| 1 | 12 | 11,89 | 0,49 | 11,88 | 0,16 | 11,86 | 1,01 |
| 3 | 16,5 | 16,35 | 0,02 | 16,33 | 0,03 | 16,35 | 0,02 |
| 2 | 17,5 | 17,33 | 0,38 | 17,32 | 0,12 | 17,29 | 0,25 |
| 3 | 18,5 | 18,36 | 0,20 | 18,30 | 0,04 | 18,30 | 0,22 |
| 3 | 23 | 22,83 | 0,08 | 22,81 | 0,03 | 22,78 | 0,07 |
| 2 | 24 | 23,79 | 0,30 | 23,78 | 0,04 | 23,72 | 0,57 |
| 3 | 29,5 | 29,22 | 0,14 | 29,22 | 0,03 | 29,16 | 0,10 |
| 3 | 36 | 35,61 | 0,07 | - | - | 35,53 | 0,09 |

Závěr:

V úvodu měření jsme se seznámili s obsluhou spektrálního analyzátoru R4131C firmy ADVANTEST. Poté jsme vypočítali kmitočty směšovacích produktů 1., 2. a 3. řádu, na nichž jsme pak prováděli měření velikosti spektrálních čar na výstupu směšovače a to pro tři různé hodnoty emitorového proudu; všechny vypočtené a naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 1, velikosti a rozložení spektrálních čar je zaznamenáno také v přiložených grafech. Dále jsme proměřili změnu spektra při změně pracovního bodu, při námi nastavené maximální směšovací strmosti byla hodnota výstupního napětí U=7,38mV, při výrobcem nastavené hodnotě U=7,28mV, tato nepatrná odchylka je dána tím, že výrobce použil pro nastavení pracovního bodu odpory z řady. Dále při zatlumení výstupního obvodu došlo ke značnému zatlumení spektrálních čar f=5,5MHz na U=690uV oproti původním U=1,01mV a f=6,5MHz na U=450uV oproti původním U=7,28mV. Při změně vstupního kmitočtu se poloha spektrálních čar mění podle vztahu fvýst=m.fvst + n.fosc.