|  | Předmět | BVMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3. | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 1.11.2004 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 5 | Měření základních charakteristik modulátorů FM signálu |

Zadání:

- Seznamte se s blokovým a podrobným schématem zapojení přípravku (obr.1. a obr.2.) a prohlédněte si zapojení celého pracoviště. Současně si ujasněte funkci jednotlivých měřících přístrojů, případně se seznamte s jejich obsluhou.

- Zkontrolujte nastavení všech měřících přístrojů.

- Změřte statické modulační charakteristiky obou modulátorů FM signálu.

- Změřte dynamické amplitudové modulační charakteristiky diskrétního modulátoru FM signálu pro různé hodnoty kmitočtu nosné.

- Všechny změřené závislosti vyneste graficky.

Tabulky:

Tabulka 1:

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 83,211 | 88,245 | 91,970 | 94,360 | 96,033 | 97,328 | 98,380 | 99,231 | 99,985 | 100,541 |

Tabulka 2:

|  | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48,008 | 48,007 | 48,004 | 48,000 | 47,998 | 47,996 | 47,994 |

Tabulka 3:

|  | 9,0 | 7,5 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 9 | 12 |
| 20 | 14 | 19 | 24 |
| 30 | 22 | 29 | 37 |
| 40 | 29 | 39 | 50 |
| 50 | 37 | 48 | 61 |
| 60 | 44 | 58 | 72 |
| 70 | 50 | 67 | 79 |
| 80 | 57 | 74 | - |
| 90 | 63 | 80 | - |
| 100 | 68 | - | - |

Grafy:

Závěr:

V tomto měření jsme proměřili základní charakteristiky modulátoru FM signálu. V první části to byly statické modulační charakteristiky, naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách 1 a 2 a též zaznamenány v grafech, ve kterých lze vidět, že při zvětšování napětí USS má statická modulační charakteristika diskrétního modulátoru stoupající tendenci, zatímco charakteristika integrovaného modulátoru má tendenci klesající. Dále jsme proměřili dynamické modulační charakteristiky diskrétního modulátoru, v přiloženém grafu lze vidět, že se stoupajícím napětím USS klesá strmost charakteristik.