|  | Předmět | BVMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 21.10.2004 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 1 | Měření vlastností televizní kamery |

# Úkol:

- Změřte pomocí osciloskopu OSC převodní charakteristiku Uo = F(Eo) televizní kamery (Uo představuje mezivrcholovou hodnotu videosignálu – tedy rozdíl signálových úrovní odpovídajících černé a bílé. Měření se uskutečňuje snímáním obrazce svislých černobílých pruhů pro proměnné osvětlení měřené luxmetrem LX. Osvětlení se nastavuje řízením napětí pro osvětlovací reflektor REF.

- Pomocí osciloskopu OSC změřte dobu náběžné hrany tno obrazového signálu odpovídající ostrému vertikálnímu přechodu černá – bílá ve snímaném obrazci. Z tohoto údaje určete ekvivalentní horní mezní kmitočet  fhmax optoelektronické transformace.

- Změřte osciloskopicky nejvyšší horizontální prostorový kmitočet fhpmax (pro pokles mezivr-cholové hodnoty obrazového signálu o 3 dB) zkušebního obrazce vertikální pruhové funkce s různými horizontálními prostorovými kmitočty snímaného kamerou a srovnejte jej s horním mezním kmitočtem fhmax určeným v bodě 2 měřením a výpočtem dle vztahu (3) z časového průběhu obrazového signálu. Stupnice prostorových kmitočtů na zkušebním obrazci platí pouze pokud vodorovný rozměr obrazce H, vymezený šipkami, odpovídá viditelné části snímaného obrazu – tedy aktivní době řádku tař  (v TV normě CCIR D je tař = 52(s). Z výsledků měření stanovte reálnou horizontální rozlišovací schopnost (h měřené kamery, pro niž platí přibližný vztah

|  | (1 ) |
| --- | --- |

Tato hodnota odpovídá počtu skutečně rozlišitelných obrazových bodů (pixelů)  ve  směru horizontálním a je větší než hodnota pmax, protože v obraze lze rozlišit i body, jimž odpovídá videosignál s hodnotou sníženou o více jak 3 dB vůči oblasti nejnižších prostorových kmitočtů

- Převodní charakteristiku změřenou v bodě 1 vyneste graficky a vyznačte v ní, od které hodnoty osvětlení dochází k saturaci. Výsledky měření stručně komentujte.

# Naměřené hodnoty:

Tab. 1: Amplitudově-kmitočtová charakteristika operačního zesilovače AD 810

| Eo (lx( | Uo (mV( | UB (V( | Rz ((( | Nast. Clony | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 400 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 300 | 520 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 400 | 600 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 500 | 650 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 600 | 720 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 700 | 750 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 800 | 800 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 900 | 850 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 1000 | 900 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 1200 | 900 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 1400 | 940 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 1600 | 940 | 12 | 75 | 1,8 |  |
| 1800 | 940 | 12 | 75 | 1,8 |  |

## ad 2)

## tno = 230ns    =>  fhmax = 0,35/tno = 0,35/230*10-9 = 1,52MHz

## ad 3)

fhpmax = 2,25MHz

## Grafy:

# Závěr:

V této úloze jsme proměřili vlastnosti televizní kamery. V prvním bodě to byla převodní charakteristika Uo = F(Eo), která je vynesena v přiloženém grafu. Je zde také vyznačena hodnota osvětlení, od které dochází k saturaci a to E0 = 1200 lx. Dále jsme změřili dobu náběžné hrany obrazového signálu tno = 230ns a z ní vypočítali horní mezní kmitočet optoelektronické transformace fhmax = 1,52MHz. Poté jsme pomocí osciloskopu a zkušebního obrazce nejvyšší horizontální prostorový kmitočet fhpmax = 2,25MHz, který je oproti fhmax značně odlišný z důvodu, že vztah pro výpočet fhmax platí pouze pro dolní propust 1. řádu, což TV kamera zcela jistě není.

Použité měřící přístroje

TVK 	CCD televizní kamera OS – 75 D

OSC	paměťový osciloskop Agilent 54621A

LX	luxmetr METRA, např. PU 150

MON	monitor (TV přijímač se vstupem video)

REF	halogenový reflektor s elektronickým regulátorem napětí

Propojovací vodiče BNC-BNC + 1ks rozbočovací „T“ člen

Zkušební obrazce (pruhy černá-bílá, prostorové kmitočty)