|  | Předmět | BVMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3 | Studijní skupina | B2EST |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 11.10.2003 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne | 18.10.2003 |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 3 | Měření vlastností televizního AM modulátoru |

# Úkol:

- Seznamte se s obsluhou amplitudového modulátoru TVM, který je v podstatě malým televizním vysílačem schopným generovat úplný televizní signál (včetně signálu zvukového doprovodu).

- Změřte efektivní hodnotu nosného signálu Uno a jeho kmitočet  fno pro 1.- 3. televizní kanál TV normy CCIR D/K. Vstupní modulační signál U1 = 0 V (generátor GEN není připojen!)

- Změřte pomocí osciloskopu OSC v XY zobrazení závislost modulačního indexu  při harmonickém modulačním signálu o kmitočtu f1 = 1 kHz  v rozsahu U1 = (0 - 2) V na kanálu C01 dle normy CCIR D/K.

- Stanovte největší hodnotu modulačního napětí U1max pro nezkreslený výstupní amplitudově modulovaný signál (podmínky dle bodu 3).

- Změřte osciloskopicky (v XY zobrazení) závislost modulačního indexu  při                  f1 = (0,1 - 10) MHz  a konstantním harmonickém modulačním signálu o napětí U1 potřebné pro m = cca 0,75 (zjištěném v bodě 4) pro kanál C01 dle normy CCIR D/K..

- Změřte výstupní odpor modulátoru měřením výstupního signálu modulátoru U2 naprázdno a při jmenovité zátěži RZ = 75 (.

- Připojte na modulační vstup modulátoru, přepnutého na 1.kanál, úplný obrazový signál ÚOS zkušebního obrazce (z televizního generátoru  TVG). Pozorujte časový průběh televizního  signálu (amplitudově modulovaného) na osciloskopu a případně jeho spektrum pomocí spektrálního analyzátoru SPA. Zakreslete časový průběh i kmitočtové spektrum.

- Pozorujte odpovídající obraz a zvuk pomocí televizního přijímače naladěného na kanál C01 dle normy CCIR D/K pro různou úroveň televizního signálu.

- Změřené průběhy vyneste graficky a naměřené výsledky komentujte.

# Tabulky:

Tab. 1: Efektivní hodnotu nosného signálu

| Kanál | Uno (mV( | fno (MHz( |
| --- | --- | --- |
| 1 | 169 | 49,6 |
| 2 | 154 | 59,5 |
| 3 | 78,5 | 77,5 |

Tab. 2: Hloubka modulace v závislosti na modulačním napětí

| U1 (V( | Ymax (mV( | Ymax (mV( | m (%( | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500 | 575 | 6,98 | f1 = 10 kHz |
| 0,1 | 434 | 575 | 13,97 |  |
| 0,2 | 366 | 588 | 23,27 |  |
| 0,3 | 281 | 597 | 35,99 |  |
| 0,4 | 178 | 606 | 54,59 |  |
| 0,5 | 59 | 622 | 82,67 |  |
| 0,6 | 0 | 628 | 100 |  |
| 0,7 | 0 | 628 | 100 |  |
| 0,8 | 0 | 628 | 100 |  |
| 0,9 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,0 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,1 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,2 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,3 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,4 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,5 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,6 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,7 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,8 | 0 | 628 | 100 |  |
| 1,9 | 0 | 628 | 100 |  |
| 2,0 | 0 | 628 | 100 |  |

Tab. 3:  Hloubka modulace v závislosti na modulačním kmitočtu

| f1 (MHz( | Ymax (mV( | Ymax (mV( | m (%( | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 325 | 563 | 26,80 | U1 = 0,55V |
| 0,2 | 334 | 572 | 26,27 |  |
| 0,5 | 353 | 578 | 24,17 |  |
| 1 | 353 | 569 | 23,43 |  |
| 2 | 356 | 569 | 23,03 |  |
| 5 | 356 | 569 | 23,03 |  |
| 10 | 375 | 578 | 21,30 |  |

## Grafy:

# Závěr:

V této úloze jsme proměřili televizní AM modulátor. Efektivní hodnoty nosného signálu jsou uvedeny v tabulce 1, závislosti modulačního indexu na vstupním napětí a frekvenci potom v přiložených grafech, přičemž na napětí index závislý je, ale na frekvenci téměř vůbec. Největší hodnota modulačního napětí byla stanovena na U1max = 0,6V, hodnota výstupního odporu byla vypočtena Rvýst = 10,7Ω