|  | Předmět | BZTV |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 3. | Studijní skupina | B3EST |
|  | Spolupracoval | Huk, Crha | Měřeno dne | 25.11.2004 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 8 | Měření parametrů příjmu digitální televize DVB-S |

Zadání:

- Seznamte s obsluhou digitálního družicového přijímače  DDP a  měřiče  úrovně MÚ.

- Nalaďte  na  přijímači   některý z programů paketu  Czechlink  (ČT1, ČT2, TV Prima). Kmitočet transpondéru paketu je  fp   =  12607 MHz  a   protože  kmitočet  oscilátoru  vstup-ního dílu LNB na přijímací anténě je  fLNB =  10600  MHz , je  na  vstupu  přijímače přijíma-ný signál první mezifrekvence ze vstupní jednotky LNB družicové antény DA     o kmitočtu    fpmf = 12607 - 10600 = 2007 MHz. Nastavte pomocí dálkového ovládání polohy přijímací antény na maximální úroveň signálu z družice Eurobird1 na pozici 28,5(E, na níž je transpondér Czechlink umístěn.

- Odečtěte ze sloupcových diagramů relativní úroveň up a koeficient chybovosti BER přijímaného signálu (v %). Současně tyto údaje změřte pomocí měřiče úrovně MÚ, připojeného rozbočovacím členem RČ na vstupu digitálního přijímače DDP

- Vstupní signál up  z  LNB  zeslabujte  programovatelným  atenuátorem  PA cca po 3 dB  a  odečtení relativních údajů ze sloupcových diagramů i  odpovídajících údajů měřiče úrovně dle bodu 4 opakujte až do úrovně vstupního signálu, při které přijímač přestane  dekódovat  (objeví se hlášení „No or Bad Signal“).Zjistěte při jaké úrovni signálu a chybovosti se v obraze začínají projevovat chyby a při jaké se dekodér přijímače uzavře (přestane dekódo-vat přijímaný signál).Na  přijímači  DDP  vyvolejte dálkovým ovládáním (pomocí tlačítka MENU) funkci režim měření a zobrazení rovně a chybovosti přijímaného  signálu (v %) ve formě sloupcových diagramů. Postup vyvolání této funkce pomocí dálkového ovladače:  Menu – šipka dolů (Status) – OK – šipka dolů (Signal Detection) – OK. Na obrazovce se objeví sloupcové grafy detekce signálu v %.

Tabulky:

| Tab 1: Měření úrovně signálu satelitního přijímače HUMAX F1-CI |
| --- |
| Att [dB] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| U[dBuV] | 43,0 | 41,9 | 41,1 | 40,1 | 39,1 | 38,1 | 37,3 | 36,3 | 35,3 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
| % | 20,5 | 19,0 | 17,5 | 15,5 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |

| Tab 2: Měření chybovosti signálu satelitního přijímače HUMAX F1-CI |
| --- |
| Att [dB] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BER | 43,0 | 41,9 | 41,1 | 40,1 | 39,1 | 38,1 | 37,3 | 36,3 | 35,3 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
| % | 20,5 | 19,0 | 17,5 | 15,5 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |

Příklad výpočtu:

Výpočet převodních koeficientů :

Ku = ((up1 - up2)MÚ v dB(V( / ((up1 - up2)DP v %(

Ku = (43,0 – 35,3( / (20,5 – 6( = 0,53

KBER = (((BER1 - BER2()MÚ / ((BER1 - BER2()DP v %(

KBER = (35 – 30] / [ (3.10-3 – 1.10-2 (( = 1,4.10-3

Závěr:

Změřili jsme cejchovní křivku satelitního přijímače HUMAX F1-CI, a to pro úroveň signálu a pro chybovost. Z naměřených charakteristik jsme vypočítali převodní koeficienty KU = 0,53 ; KBER = 1,4.10-3. V případě měření chybovosti jsme zjistili, že útlum 11dB nestačí pro pozorovatelné chyby v obrazu. Proto jsme nemohli zjistit, při jaké úrovni vstupního signálu satelitní přijímač přestane dekódovat obrazový signál.

Grafy: