|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 4 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 09.03.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 4 | Měření modulace a kmitočtového spektra |

# Zadání:

  - Změřte modulační charakteristiku (tj. závislost hloubky modulace na velikosti modulačního napětí) generátoru NEWTRONICS 20MSTPC při externí amplitudové modulaci nf signálem o kmitočtu 5 kHz z generátoru 33120A a kmitočtu nosného signálu 1 MHz. Měření proveďte pomocí analogového osciloskopu, jednak z časového průběhu amplitudové modulovaného signálu, jednak lichoběžníkovou metodou.

  - Na osciloskopu HP54600A s přídavným modulem FFT

a) Zobrazte kmitočtové spektrum harmonického signálu generátoru NEWTRONICS 200MSTPC, pomocí kurzorů odečtěte kmitočty spektra a porovnejte s nastaveným kmitočtem. Měření proveďte na kmitočtech 100 kHz, 10 kHz a 15 Hz při napětí o efektivní hodnotě 1 V. Určete kmitočty eventuálních parazitních složek a jejich velikosti vzhledem k amplitudě 1. harmonické.

b) Zobrazte kmitočtové spektrum výstupního signálu generátoru NEWTRONICS   20MPSTPC amplitudově modulovaného externím nf signálem z generátoru 33120A. Zvolte modulační kmitočet 2500 Hz, nosný kmitočet 20 kHz . Určete  kmitočty a amplitudy jednotlivých složek spektra při nastavené hloubce modulace m = 30(, 80(

c)  Zobrazte kmitočtové spektrum frekvenčně modulovaného harmonického signálu o kmitočtu 20kHz (generátor NEWTRONOCS 200MSTPC) pro externí modulační napětí  harmonického průběhu o efektivní hodnotě napětí 2 V a 5 V a obdélníkové modulační napětí (generátor  33120A) o mezivrcholové hodnotě 15 V. Modulační kmitočet zvolte 250 Hz, velikost modulačního napětí změřte osciloskopem  HP54600A.

d)  Zobrazte obálku kmitočtového spektra trojúhelníkového a obdélníkového napětí o kmitočtu 20kHz (generátor NEWTRONICS 200MSTPC) při nastavené maximální nesymetrii (knoflík SYM na generátoru do levé nebo pravé krajní polohy).

# Vypracování:

# Ad 1) – modulační charakteristika

| Um [V] | Ua1 [V] | Ub1 [V] | m1 |  | Ua2 [V] | Ub2 [V] | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3,5 | 0,07 |  | 3,5 | 3,1 | 0,06 |
| 1,5 | 4,25 | 3,2 | 0,14 |  |  |  |  |
| 2 | 4,4 | 3 | 0,19 |  | 3,7 | 2,9 | 0,12 |
| 2,5 | 4,6 | 2,8 | 0,24 |  |  |  |  |
| 3 | 4,6 | 2,6 | 0,28 |  | 4 | 2,7 | 0,19 |
| 3,5 | 4,7 | 2,5 | 0,31 |  |  |  |  |
| 4 | 4,9 | 2,3 | 0,36 |  | 4,1 | 2,5 | 0,24 |
| 4,5 | 5 | 2,1 | 0,41 |  |  |  |  |
| 5 | 5,1 | 2 | 0,44 |  | 4,3 | 2,2 | 0,32 |
| 5,5 | 5,3 | 1,7 | 0,51 |  |  |  |  |
| 6 | 5,4 | 1,4 | 0,59 |  | 4,6 | 2 | 0,39 |
| 6,5 | 5,6 | 1,3 | 0,62 |  |  |  |  |
| 7 | 5,7 | 1,1 | 0,68 |  | 4,8 | 1,7 | 0,48 |
| 7,5 | 5,8 | 1 | 0,71 |  |  |  |  |
| 8 | 5,9 | 0,7 | 0,79 |  | 4,9 | 1,4 | 0,56 |
| 9 | 6,1 | 0,3 | 0,91 |  | 5,1 | 1,1 | 0,65 |
| 10 | 6,3 | 0,1 | 0,97 |  | 5,3 | 0,8 | 0,74 |

Ad 2) – zobrazení spektra

a)

100kHz:  	-43,13dB na 200kHz

10kHz:		-42,81dB na 30kHz

15Hz:		-43,70dB na 30Hz  a  -40,31dB na 45Hz

b)

m=30%		    m=80%

| 23,05kHz | -18,44dB | 60,1kHz | -31,25dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 62,11kHz | -40,31dB | 103,5kHz | -40,94dB |
|  |  | 144,0kHz | -50,62dB |

c) pomocí LCR metru 819

harm. 2Vrms		     harm. 5Vrms		    obd. 15Vpp

| 62kHz | -40,6dB | 62,5kHz | -41,25dB | 62kHz | -22,95dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145kHz | -52,8dB |  |  | 104kHz | -33,44dB |
|  |  |  |  | 145kHz | -39,60dB |
|  |  |  |  | 186kHz | -46,25dB |

Vyobrazení spekter

# Použité přístroje a pomůcky:

    - Osciloskop HP54600A s modulem FFT (HP54657A)

    - Osciloskop OS5020G

    - Generátor HP nebo AGILENT 33120A

    - Generátor NEWTRONICS 200MSTPC

    - Koaxiální kabely: 	BNC/BNC…                     3ks

    - Rozbočnice:	BNC…	2ks

# Závěr:

V první části měření jsme proměřili modulační charakteristiku generátoru Newtronics pomocí dvou metod měření. Z přiloženého grafu je vidět, že výsledky obou metod spolu korespondují, ač zde jsou, převážně u větší hloubky modulace, znatelné odchylky, které mohly být způsobeny nepřesnostmi měření. Dále jsme měřili spektrum harmonického signálu. Výskyt harmonických odpovídal základním kmitočtům, s vyšší harmonickou klesala intenzita této složky. Poté jsme zobrazili spektrum AM modulovaného signálu. Při 80% hloubce modulace došlo ke zvýraznění postraních složek spektra oproti hloubce 30%. V další části se zjistilo, že při změně velikosti modulačního napětí se mění intenzity složek spektra, při obdélníkovém průběhu dojde ke značnému zvýšení jejich výskytu. Obálka obdélníkového signálu odpovídá funkci sinc(x).