|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 4 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 16.03.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 6 | Měření faze a zkresleni |

# Zadání:

  - Proměřte fázové frekvenční charakteristiky dvou RC článků v přípravku pomocí osciloskopu. Měření proveďte Lissajousovou elipsou v kmitočtovém rozsahu, ve kterém má smysl tyto charakteristiky u daných RC článků měřit.

  - Změřte fázovou charakteristiku fázového měniče (tj. závislost fázového rozdílu vstupního a výstupního napětí na poloze regulačního potenciometru) v přípravku

„Fázovací článek“ pro oba rozsahy fáze (0-180,  180-360)o při kmitočtu 1kHz.

Měření proveďte:

Současně pomocí universálního čítače HP 53131A (rychlé změny údaje na displeji omezte použitím funkce průměrování) a číslicového měřiče fáze VUT při napětí generátoru Up-p= 10 V (mezivrcholová hodnota) a kmitočtu 1 kHz.

  - Měřičem zkreslení BM 543 změřte závislost činitele harmonického zkreslení výstupního napětí zesilovače   v přípravku s operačním zesilovačem MAA 748 (nastavte jeho napěťové zesílení AU = 10, kompenzační kapacitu CK = 30 pF a zatěžovací odpor RL = 2,2 kΩ) na velikosti vstupního napětí  o frekvenci f = 1 kHz. Pro napájení zesilovače použijte symetrické napájecí napětí U = +/- 15 V.

# Vypracování:

# Ad 1) – závislost činitele potlačení sériového rušení H [db] na frekvenci fr

Pro 4 digity slow

Pro 5 digitů slow

### Ad 2) – frekvenční charakteristika výstupního napětí funkčního generátoru HP 33120A

Ua … přizpůsobené, Ub… nepřizpůsobené

### Ad 3) – frekvenční charakteristika přístroje M-3850 na rozsahu 4V

### Ad 4) – velikost absolutní a relativní chyby

Multimetr Agilent:  Uac=2,601V;  Udc=-1,51V

Osciloskop: 	Urms=3,027V;  Uavg=-1,56V  (DC vazba)

Urms=2,605V;  Uavg=-44mV  (AC vazba)

Metex:		Uac=2,331V;  Udc=-1,51V

# Grafy:

# Použité přístroje a pomůcky:

- Multimetr Agilent34401A

- Multimetr M-3850

- Funkční generátor Agilent33120A

- Osciloskop  HP 54600 A

- Milivoltmetr BM 579

# Závěr:

V první části měření jsme proměřili činitel potlačení sériového rušení. Z grafu lze vidět, že špičky se opakovaly dle očekávání u rozlišení 4 digity po 50MHz a u rozlišení 5 digitů po 5MHz. Dále jsme měřili frekvenční charakteristiku generátoru HP, je vidět, že nepřizpůsobený výstup způsobil pokles charakteristiky na vyšších frekvencích. Poté jsme měřili frekvenční charakteristiku přístroje Metex, tento není určen pro měření frekvencí nad 1kHz a proto nad tímto kmitočtem rapidně stoupala chyba. V poslední části jsme proměřili rozdíly měření obdélníkového napětí různými přístroji. Největší chyby se dopouštěl multimetr Metex, jelikož není „True RMS“ a tudíž napětí tohoto průběhu měřit neumí.