|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 4 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 6.04.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 6 | Měření fáze a zkreslení |

# Zadání:

  - Proměřte fázové frekvenční charakteristiky dvou RC článků v přípravku pomocí osciloskopu. Měření proveďte Lissajousovou elipsou v kmitočtovém rozsahu, ve kterém má smysl tyto charakteristiky u daných RC článků měřit.

  - Změřte fázovou charakteristiku fázového měniče (tj. závislost fázového rozdílu vstupního a výstupního napětí na poloze regulačního potenciometru) v přípravku

„Fázovací článek“ pro oba rozsahy fáze (0-180,  180-360)o při kmitočtu 1kHz.

Měření proveďte:

Současně pomocí universálního čítače HP 53131A (rychlé změny údaje na displeji omezte použitím funkce průměrování) a číslicového měřiče fáze VUT při napětí generátoru Up-p= 10 V (mezivrcholová hodnota) a kmitočtu 1 kHz.

  - Měřičem zkreslení BM 543 změřte závislost činitele harmonického zkreslení výstupního napětí zesilovače v přípravku s operačním zesilovačem MAA 748 (nastavte jeho napěťové zesílení AU = 10, kompenzační kapacitu CK = 30 pF a zatěžovací odpor RL = 2,2 kΩ) na velikosti vstupního napětí  o frekvenci f = 1 kHz. Pro napájení zesilovače použijte symetrické napájecí napětí U = +/- 15 V.

# Vypracování:

# Ad 1a) – frekvenční charakteristika RC článku č.1

| f [KHz] | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xa [V] | 1,00 | 0,91 | 0,88 | 0,80 | 0,65 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,22 | 0,20 |
| X [V] | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
| j [°] | 90,00 | 65,51 | 63,23 | 55,56 | 42,08 | 27,64 | 24,35 | 22,42 | 13,25 | 12,09 |

# Ad 1b) – frekvenční charakteristika RC článku č.1

| f [KHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xa [V] | 0,20 | 0,31 | 0,40 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,81 | 0,86 | 0,89 | 0,90 |
| X [V] | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 |
|  | 11,66 | 18,13 | 24,09 | 29,66 | 38,68 | 48,93 | 58,41 | 66,13 | 73,09 | 75,41 |

### Ad 2) – fázová charakteristika fázového měniče

### Ad 3) – závislost činitele harmonického zkreslení

# Použité přístroje a pomůcky:

Osciloskop OS 5020G, Číslicový měřič fáze a kmitočtu VUT, Universální čítač HP 53131A, Generátor HP nebo Agilent 33120A, Měřič zkreslení BM 543, Stabilizovaný zdroj AUL 310 nebo BS 525, Přípravek „RC články“, Přípravek „Fázovací článek 0-360“, Přípravek s operačním zesilovačem MAA 748

# Závěr:

V první části měření jsme proměřili fázové frekvenční charakteristiky dvou RC článků, viz tabulky a grafy. Dále jsme měřili fázovou charakteristiku fázového měniče v přípravku a porovnávali údaje naměřené měřičem HP a VUT. Je vidět, že měřič VUT vykazoval především u malých posuvů jisté zkreslení, max. o 6°. Poté jsme měřili závislost činitele harmonického zkreslení výstupního napětí zesilovače, zde je vidět, že zkreslení se zvyšujícím se vstupním napětím rostlo, především proto, že použitý OZ byl již v limitaci.

# Text boxes

Výskyt a úrovně harmonických složek

pro 2V			pro 1,7V

1.h ->     3kHz ….  –16dB	    3kHz  ….  –20dB

2.h ->	   7kHz  …. –32dB	    5kHz  ….  –29dB

3.h ->	 11kHz  …. –39dB	    9kHz  ….  –39dB