|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 4 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 13.04.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 7 | Měření impedance a činitele jakosti |

# Zadání:

  - Pomocí měřiče impedance BM 507 změřte závislost absolutní hodnoty impedance a fáze předložených  RC článků na kmitočtu v rozsahu 0,1 až 100 kHz

Na kmitočtech 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz kontrolujte naměřené hodnoty pomocí přístroje HP 4263A.

  - Změřte vstupní impedanci multimetru BM 518 včetně koaxiálního kabelu v kmitočtovém rozsahu 0,5 až 30 MHz. Naměřené hodnoty porovnejte s dokumentací a uveďte napěťový rozsah, na kterém bylo měření  provedeno. Měření proveďte

přístrojem BM 538.

  - Měřičem impedance a přenosu BM 538 změřte  impedanci koaxiálního kabelu naprázdno v rozsahu kmitočtu 1 až 70 MHz a zjistěte jeho elektrickou délku (kabel nerozvinujte, se sondou  a přípravkem pro připojení impedance nemanipulujte !).

Poznámka :

Vzdálenost kmitočtů (f dvou sousedních minim impedance je nepřímo úměrná polovině délky vlny.

Platí : c = ( . (f / 2, kde c = 3.10 8m/s

    - Měřením pomocí přístroje HP 4263A určete kmitočtovou závislost činitele jakosti Q dvou typů kondenzátorů s jmenovitou kapacitou 100 nF  (C1 - foliový, C -   keramický). Měření proveďte na všech volitelných kmitočtech přístroje.

    - Měřením pomocí přístroje HP 4263A určete kmitočtovou závislost činitele jakosti Q cívky s feritovým jádrem s paralelně připojeným rezistorem 5,6 k(. Měření proveďte na  všech volitelných kmitočtech přístroje HP 4263A.

    - Měření pomocí přístroje BM 507 a výpočtem určete činitel jakosti cívky s feritovým jádrem. Měření proveďte na kmitočtech 10 kHz, 100 kHz, 250 kHz, a 500 kHz. Paralelně k cívce připojte rezistor 5,6 k(.

  - Měřením pomocí přístroje HP 4263A určete kmitočtovou závislost kapacity a sériového odporu elektrolytického kondenzátoru C3. Zvolte stejnosměrné předpětí  (Bias U0=2 V (+ na červených svorkách přístroje). Měření proveďte na všech volitelných kmitočtech přístroje.

# Vypracování:

# Ad 1) – závislost absolutní hodnoty impedance a fáze předložených  RC článků

# Ad 2) – Závislost vstupní impendance BM518 na kmitočtu

### Ad 3) – impedance koaxiálního kabelu naprázdno

### Ad 4) – činitel jakosti

### Ad 5) – závislost kapacity a sériového odporu kond. C3

# Použité přístroje a pomůcky:

- Měřič impedance BM 507

- Měřič impedance a přenosu BM 538

- LCR metr HP 4263A s připojovacími kabely

- Multimetr BM 518

- Přípravek s RC články

- Přípravek   L,R,C

- Koaxiální kabel BNC/BNC

- Koaxiální kabel pro měření v úloze 8.3.

# Závěr:

V první části měření jsme proměřili absolutní hodnoty impedance a fáze předložených  RC článků na kmitočtu, viz tabulky a grafy. Dále jsme měřili vstupní impedanci multimetru BM 518 na rozsahu 3V, je vidět, že impedance s rostoucí frekvencí klesá. Poté jsme měřili závislost impedanci koaxiálního kabelu naprázdno na kmitočtu, zde jsou v grafu krásně vidět špičky a sedla, kdy byl měřený kabel v rezonanci. Dále jsme měřili závislosti činitele jakosti na kmitočtu u předložených kondenzátorů a cívky, viz přiložené tabulky. Nakonec jsme určili kmitočtovou závislost kapacity a sériového odporu elektrolytického kondenzátoru C3.