|  | Předmět | MFOK |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 2. | Studijní skupina | M2EST/01 |
|  | Spolupracoval |  | Měřeno dne | 28.11.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 3 | Měření na modelu WDM |

# Zadání:

- Sestavte model WDM.

- Určete počet kanálů FDM v rozsahu frekvencí (f1 = 100 kHz; f2 = 150 kHz) v hlavním maximu difrakční mřížky WDM.

- Určete počet kanálů WDM v rozsahu nosných frekvencí ((01 = 670 nm; (02 = 830 nm) v 1.vedlejším maximu difrakční mřížky WDM.

- Stanovte celkový počet kanálů multiplexu využívající jak WDM, tak FDM při daném uspořádání modelu WDM.

# Teoretický úvod:

Mnohonásobný přístup do sítě lze v optické části spoje řešit vlnovým multiplexem WDM. WDM v optickém pásmu je obdobou frekvenčního multiplexu FDM, který se používá v radiovém pásmu. Ve vlnovém multiplexu jsou jednotlivé vlnové délky (nosné) rozlišeny pomocí optických filtrů. Příkladem takového filtru je difrakční mřížka s příslušným prostorovým zacloněním (prostorová separace vln).

Předpokládejme rovinnou laserovou vlnu dopadající na difrakční mřížku. Pro úhlovou polohu nejbližšího vedlejšího maxima (m (viz obr.) platí podmínka

,

kde ( je vlnová délka laserového záření a d je vzdálenost mezi dvěma sousedními proužky mřížky (parametr mřížky). Z geometrie znázorněné na obrázku je vidět, že současně platí

kde ( je vzdálenost difrakční mřížky od roviny detekční fotodiody (FD).

Obr. 1: Difrakce na mřížce.

Schéma:

Uspořádání přístrojů při měření na modelu WDM (i = 1;2)

Použité přístroje:

- laser s vlnovou délkou  543,5 nm (zelený)

- polovodičový laser s vlnovou délkou 635 nm (červený)

- polopropustná deska

- dva generátory funkcí

- destička zviditelňující záření v blízké IČ oblasti spektra

- difrakční mřížka

- fotodioda s otvorovou clonkou opatřenou sítí milimetrových značek

- selektivní nanovoltmetr

- osciloskop

- posuvné měřítko, pásové měřítko, ochranné brýle

| Tab1: Porovnání použitých laserů |
| --- |
|  | zelený laser (543,5 nm) | červený laser (635 nm) |
|  | 1 m | 1 m |
| xm | 61 mm | 71,75 mm |
| (m | 6° 30´ | 7° 36´ |
| šířka stopy | 2,5 mm | 2,75 mm |

Příklad výpočtu:

- Výpočet parametru mřížky d:

- Výpočet úhlové polohy nejbližšího vedlejšího maxima (m zeleného laseru z vlnové délky a parametru difrakční mřížky:

- Výpočet úhlové polohy nejbližšího vedlejšího maxima (m zeleného laseru ze vzdálenosti difrakční mřížky od stínítka a vzdálenosti vedlejšího maxima:

Ad  2):

Měřeno s laserem o λ = 635 nm, modulační signál f = 100 kHz

| f [kHz] | U [dB] |
| --- | --- |
| 99 | 50 |
| 100 | 53 |
| 101 | 50 |

Šířka jednoho kanálu:

Celková šířka pásma: B = 100kHz

Odstup kanálů zvolen jako šířka jednoho kanálu

Celkový počet kanálů v multiplexu FDM:

Ad  3):

Vzdálenost difrakční mřížky a stínítka:  = 1 m

Průměr svazku zeleného laseru: d = 2,5 mm

Vzdálenost hlavního maxima a prvního vedlejšího maxima zeleného laseru: 	2xm = 122 mm => xm = 61 mm

Průměr svazku červeného laseru: d = 2,75 mm – 2,1 mm (svazek tvoří elipsu)

Vzdálenost hlavního maxima a prvního vedlejšího maxima zeleného laseru: 	2xm= 143,5 mm => xm = 71,75 mm

Průměr svazku: d = 2,5 mm -> rezerva 0,5 mm

- místo rezervované pro jeden svazek: dr = 3 mm.

Počet kanálů WDM, které mohou obsadit volné místo:

Ad 4):

Zhodnocení měření:

V této úloze jsme měli měřit vlnový multiplex WDM. Dva dostupné lasery - zelený (vlnová délka 543,5 nm) a červený (vlnová délka 635 nm) jsme zapojili podle schématu, dále jsme využili polopropustné zrcadlo, difrakční mřížku a fotodiodu. Změřili jsme vzdálenost mezi hlavním maximem a prvním vedlejším maximem, a to pro oba použité lasery – naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce. Dále jsme pomocí selektivního nanovoltmetru změřili šířku kanálu červeného laseru na frekvenci 100 kHz – šířka kanálu pro pokles o 3 dB činila přibližně 2 kHz. Poté jsme zjišťovali počet kanálů multiplexu FDM pro laser s vlnovou délkou 635 nm, který je modulován signálem o f = 100 kHz, tento byl stanoven i s rezervou mezi kanály (1 kanál) stanoven na n(FDM) = 25. Dále jsme určili počet kanálů pro multiplex WDM, který pro zadané lasery vyšel pouze n(WDM) = 3. Z toho vyplývá, že celkový počet kanálů vyžívající jak FDM a WDM je roven jejich součinu, tedy n = 75.

# Text boxes

(m

(

DM

(1

(

DM (d)

# Selektivní

nV

FD

fi

(2

L2

laserový svazek

1.vedlejší

maximum

1.vedlejší

maximum

hlavní

maximum

L1

(m

2xm

fi